用户操作手册

矩阵控制键盘说明书

一、  概述：

控制键盘是一种功能强大的多功能操作键盘，与矩阵切换／控制系统兼容。控制键盘可调用所有的摄像机、编程监视器切换序列和控制解码器,高速球。控制键盘能改变系统的时间、日期、摄像机条目并能对系统进行编程；能设置预置点和选择监视器，可控制包括巡视和报警的所有系统功能；控制功能  液晶显示区显示当前受控的监视器、显示摄像机号以及从键盘输入的数字。键盘具有操作保护功能。多协议，多波特率可选。

二、  设备介绍：

数字区——用于输入摄像机号、监视器号.

CAM——选定一个摄像机            MON——调用监视器

F1——特殊功能                    F2——特殊功能

AUX——辅助功能                    ACK——确认

A——特殊功能                     B——特殊功能

RUN——运行自动切换              HOLD——画面保持

TIME——自动切换时间             PROG——编辑功能

USER——用户                     998  AUX——加锁

OFF——关附属开关                 0N——开附属开关

SALVO——启动一个同步分组切换    SHOT——调用预置点

OPEN——打开镜头光圈              CLOSE——关闭镜头光圈

NEAR——调整聚焦(十)              FAR——调整聚焦

WIDE——获得全景图像             T ELE——获得特写图像

LAST——调一个自动切换的上一摄象机

NEXT——调一个自动切换的下一摄象机

CLAER——清除“ENTER”显示窗口的数字（主控）

摇杆区——控制云台上、下、左、右

三、  控制矩阵切换／控制系统

3．1键盘通电：用一个9 V电源通过通讯接口盒及6芯扁线供电，并将通讯接口盒与解码器，高速球的通讯接口正确连接，接通电源，此时通讯指示灯(CODE)闪烁(如不闪烁，接口盒通讯线接错)。液晶显示区显示“D—Password:”，要求输入4位键盘密码(原始密码为“0000”)，输入方法为： “****”+ACK。键盘密码输入正确后，数码区“D—Password”消失，输入某个监视器号并加确认键(MON)，表明键盘已处于工作状态。控制键盘要选协议和波特率。（按左边的F2+A键，屏幕显示控制协议，往右摇动摇杆，上下到需要的协议，往右确认，再选波特率，摇动摇杆上下到需要的波特率，往右确认）如果作为分控来用就不要密码..

3．2 B70支持各种PTZ控制系统，能控制各种型号球机、解码器，支持SITO，PELCO-D，PELCO-P等多种控制协议。

3．2．1 SITO为矩阵协议。

PELCO-D，PELCO-P为PTZ控制协议。

3．3 调一个摄像机到受控监视器：

在数字键区输入需要调用的摄像机号(对应该号应有视频信号输入)。

按键盘CAM键。如在键盘上无任何显示，用户可通过监视器上的状态字符及摄像机号来确定调看操作。

此时，该摄像头画面应切换至指定的监视器上。

例如：调用1号摄像机

1．  按1数字键

2．  按CAM键

此时显示1号摄像机画面。

3．4 控制解码器(摇控摄像机)：

摄像机云台、镜头、预置及辅助功能的操作在摄像机被调至受控监视器时起作用。

若摄像机被编程为不可控制时，键盘对该摄像机的控制将无效。

3．4．1操作云台：

1．  调要控制的摄像机至受控监视器。

2．  偏动并保持操作杆到想要云台移动的方向，就可移动云台，矢量式云台移动的速度正比于操作杆偏离的程度，即操作杆偏离中心位置越远，云台移动的速度越快。

3． 将操作杆回到中心位置，云台即停止转动。

3．4．2镜头控制：

在键盘右边有一组按钮可控制摄像机的可变镜头，这些按钮是：

CLOSE／OPEN用于镜头光圈的电动遥控。通过这两个按钮可改变镜头的进光量，从而获得合适的视频信号电平。

NEAR／FAR用于镜头的聚焦控制，可使图像清晰。

WIDE／TELE用于改变镜头的焦距，从而获得广角或特写画面。

操作：

1．  调要控制的摄像机至受控监视器。

2．  按想要操作的镜头功能键，就可控制镜头。

3．  放开按键，即停止镜头操作。

3．4．3操作备用(辅助)功能：

键盘的AUX ON／OFF键是控制备用(辅助)功能的，具体的备用功能及功能号：

1+AUX+0N／OFF  解码器辅助1开／关；

2+AUX+0N／OFF  解码器辅助2开／关；

操作：

1．  调要控制的摄像机至受控监视器。

2．  输入想要操作的辅助功能号码(1—2)。

3．  按AUX键。

4．  按0N键打开辅助功能或按OFF键关闭辅助功能。

3．4．4云台扫描功能：

自动扫描：

按4+AUX+0N／OFF  云台自动扫描开／关。

或 按8+AUX+0N／OFF  云台自动扫描开／关

3．5控制高速智能球：

3．5 ．1变速水平垂直运动：操作矢量摇杆，操作杆偏离的程度正比于高    速智能球运动的速度，即操作杆偏离中心位置越远，高速智能球运动的速度越快。

3．5．2 设置预置位：

选择摄像机，调整好图像，主控按“F1+B”切换到设置功能,这时显示屏出现SET，再顺序按“N＋SHOT＋ON”，其中N表示需输入的预置位号选择摄像机。副控N+SHOT+NO

3．5．3调用预置位：

选择摄像机，调整好图像，主控按“F1+B”，切换到一般操作功能，显示屏不出现SET，输入预置位编号，按N+SHOT键实现对相应的预置位的调用。如事先没设置该预置图像，监视器图像则无变化。

3．5．4清除预置位（主控）：

选择摄像机，按F1+B进入设置，输入需要清除的预置位编号，按SHOT键，再按OFF键，再按F1+B退出设置。

3．6编辑自动切换序列：

监视器自动切换是指经过适当的编程，使在按键盘0+RUN键时，可在监视器上自动地有序地显示一系列由编程指定的视频输入。自动切换可循环反复进行，也可停留在某一视频输入。

3．6．1 监视器自动切换编辑过程如下：

1． 调想要设置为自动切换的监视器号。

2． 输入要摄象机的时间1—240秒。

3． 输入自动切换的其始摄象机号。

4． 输入自动切换的结束摄象机号。

5． 监视器自动切换开始运行。

注：进入F1+B设置，按键盘PROG键，按NO键。这一步骤将去掉该监视器原有自动切换序列，保存现有监视器自动切换序列。

- 按N（非零数字键）+CAM键，即可脱离监视器自动切换编程模式。图象停留在选定的摄象机画面上。

例：在3号监视器上切换4—9号摄象机画面停留时间为2秒。

- 3——MON

- 2——TIME

- 4——ON

- 9——OFF

3．6．2  在已编程好的自动切换队列中增加一个摄象机：

可按以下步骤进行：

1．选择摄象机号。

2．按ACK键。

3．在按NO键。

3．6．3  在已编程好的自动切换队列中删除一个摄象机：

可按以下步骤进行：

1．选择摄象机号。

2．按ACK键。

3．在按OFF键。

3．6．4  更改自动切换队列中摄象机的停留时间：

可按以下步骤进行：

1．输入预停留时间（2—240秒）。

2．然后按TIME键。

3．6．5  自动切换运行状态：

1．输入0数字键。

2．然后按RUN键。

3．6．6  停止自动切换运行：

按N（非零数字键）+CAM键，可停止自动切换的运行，并停留在显示调用的摄象机画面。

按0+RUN键可继续运行自动切换。

3．6．7  递进/递退单步切换或改变切换方向：

按NEXT键，则自动切换设为正序切换方向。

按LAST键，则自动切换设为反序切换方向。

3．7  设防监视器：

报警可以自动地切换视频输入到视频输出上。系统可通过内置的32个触点接口或报警扩展接口单元来触发报警。

在报警期间，荧光屏的监视器状态区将在摄象机号码下显示Ann（nn为报警触点号）。这些字母保持显示，直到该报警被清除。

清除报警的方式有自动清除、手动清除。这些清除方式都可以使系统退出报警并使各监视器返回到它们报警前的工作状态。

自动清除（设防编程菜单上的AUTO项为1），报警画面将自动地从它的监视器上清除。这种方式可捕捉任何瞬间的报警。一旦一个报警画面已从它的监视器上清除，则按报警触发号次序的下一个报警画面将显示于监视器上。某一摄象机画面作为一个报警再次出现，则对应的报警触发点必须先断开然后再闭合。

手动清除（通过按ACK键来确认报警）在手动清除方式下，各个报警画面保留在它们相应的监视器上，直到这些监视器被键盘访问，这些报警才被确认。这只需按键盘N（报警触发点）+ARM+ACK键即可。注意只有当报警画面显示在那个指定的监视器上并且按了ACK键，该报警画面才被清除。为了使一个摄象机画面作为一个报警再次出现，则这个报警触发点必须先断开然后在闭合。

操作：在设防监视器上出现报警画面时，处理好报警事件后，查看对应的报警触发点号，再按ARM+ACK，即可清除报警画面。

3．7．1设防：

对设防监视器，可按如下步骤操作：

按键盘N（报警触发点）。

按ARM键。

按ON键。

例如：1号防区设防

按键盘1号键。

按ARM键。

按ON键。

3．7．2撤防：

对撤防监视器，可按如下步骤操作：

按键盘N（报警触发点）。

按ARM键。

按OFF键。

例如：2号防区撤防：

按键盘2号键。

按ARM键。

按OFF键。

3．7．3查对设防和撤防报警探头：

使用键盘查对设防报警触点的步骤如下：

调需要编程的监视器；

输入欲查对报警触点号N；

按键盘ARM键。

按键盘C键。

按键盘ON键。

监视器显示：

“ACN n 1 **月 ** 日 ** ： ** ： ** ”  表示n号防区 **月 ** 日 **时 **分 **秒设防。

监视器显示：

“ACN n 1 **月 ** 日 ** ： ** ： ** ”  表示n号防区 **月 ** 日 **时 **分 **秒撤防。

清除监视器显示的步骤如下：

输入报警触点号N。

按键盘ARM键。

按键盘C键。

按键盘OFF键。

3．7．4报警（录象）联动：

DVR—设防监视器响应报警，可控制RELAY端口开关。按键盘DVR+ON/OFF键即可。

报警联动时间设置：按键盘DVR+N+TIME。

3．8保存设置状态：

对系统自由切换、设防、报警输出时间等的设置，如需保留在下一次开机时有效，需进行如下操作：

进入设置F1+B。

按键盘PROG键。

按NO键。

退出设置F1+B。

3．9菜单键盘操作说明：

进入菜单编程状态          F1+A

退出菜单编程状态          F1+A

进入子菜单                ON键

退出子菜单                OFF键

编程光标上                摇杆：上

编程光标下                摇杆：下

编程光标左                摇杆：左

编程光标右                摇杆：右

编程上一页                LAST

编程下一页                NEXT

编程左一页                RUN

编程右一页                HOLD

编程数字                  0—9

3．10屏幕字符移动：

1．调出要移动字符的监视器号。

2．进入设置F1+B+USER。

3．向字符欲移动的方向操作摇杆。

4．字符移动到相应位置。

5．退出设置F1+B。

3．11键盘操作保护：

1．键盘操作完成后，为防止他人非法操作，可将键盘置入操作保护状态。

操作方法：按998+AUX，液晶显示区显示为“D—Password”

2．解除键盘操作保护：

操作方法：“****”+ACK

3．12键盘密码设置：

键盘密码限定为4位数字，如要更改键盘密码，需进行如下操作：

1．进入设置F1+B。

2．输入“990”。

3．按AUX键。

4．输入4位新密码“****”。

5．按ACK键。

注：如果遗忘密码，可通过矩阵切换主机菜单功能内的KEYBOARDPASSWORD项查得。

3．13键盘操作指南：

1  选择监视器               n + MON

2  选择摄象机               n + CAM

3  自由切换                 0 + RUN

4  自由切换时间             n + MON + n + TIME

5  自由切换始/末             n + MON  n1  ON  / n2  OFF

6  屏蔽 / 加入图象           n + ACK + OFF/ON

7  单组 / 同步切换           n + RUN / SALVO

8  向前切换                  LAST

9  向后切换                  NEXT

10  图象保持                 n + HOLD

11  保存设置状态           （F1+ B）+ PROG + ON

12  设防 / 撤防              n + ARM + ON / OFF

13  报警清除                 n + DVR+ OFF

14  报警联动开 / 关           DVR + ON / OFF

15  报警联动时间              DVR +n+TIME

16  设、撤防状态查看/退出      n+ARM+C+ON / OFF

17  运行报警切换               ARM + RUN

18  字符移动                  （F1+B）+USER+操纵杆

19  云台方向                   n + CAM + 操纵

20  光圈—／+                 n + CAM  CLOSE／OPEN

21  聚焦—／+                 n + CAM  NEAR／FAR

22  变倍—／+                 n + CAM  WIDE／TELE

23  辅助1开／关              1 + AUX + ON／OFF

24  辅助2开／关              2 + AUX + ON／OFF

25  云台自动扫描开／关        4 + AUX + ON／OFF

26  设置预置位     n + SHOT + ON(要先按F1 + B进入SET状态,设好了

按F1 + B退出)

27  调用预置位                n + SHOT + ACK

28  蜂鸣器开/关                999 + AUX

29  系统键盘上锁               998 + AUX

30  键盘设置                   F1+B

31  进入主菜单                 F1+A

32  选择协议波特率             F2+A

3．14键盘与矩阵主机连接示意图：

键盘接线盒至系统的通讯接口的通讯为普通带屏蔽的二芯双绞线， 距离最长1200米。

键盘与矩阵控制连接示意图：