OLSON 2.4G无线会议系统

OLSON  PYW-MU804 座台式2.4G无线会议接收机

2.4G无线视频会议系统是一整套基于2.4G标准，将高质量的音视频技术与强大的交互式无线数据传输功能相结合的系统。

主控机内置MCU，具有更全面的“监察”保护设计，有超强的超载及短路保护电路，并带超载指示；具有高输出的音频信号、低失真。

主机可连接160个话筒，并据需要可扩容。系统话筒同时开启4只话筒工作，独有的系统检测功能，开机时可自动检测话筒单元编码，并自动对频连接。

带有三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪，无需外接其他视频设备。

主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫，响应时间≤1S。

纯数字2.4G无线高频传输连接方式，32位地址码对频技术，抗干扰能力强，增加了数据的保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听。

主机LCD液晶显示器，旋钮控制各类音视频设置。

系统高频天线接收器有8路高频天线，4组天线为主接收，4组为备份接收，能有效的保障话筒间无线传输的畅通。不会发生掉字、断声等现象出现。

主机与话筒间有效距离为30米，如距离过远，可增加天线放大器解决。

系统话筒单元采用无线方式，连接方便，简化了施工难度，降低工程成本，可维护性好。

技术参数

功耗 标准：<10 W

频率响应 40-21000 Hz （3 dB ）

信噪比 话筒-线路输入：话筒： ≥ 75 dB

线路： ≥ 82dB

输入/灵敏度-阻抗 话筒-线路输入：话筒：1 mV – 2 kΩ

线路：82 mV – 47 kΩ

使用频段  2300～2580 MHz，ISM频段，79个信道可供自由使用

调制方式  DSSS(直序扩频)+GFSK

射频输出功率  1mW (0dBm,7级分段可调)

接收灵敏度  -98dBm(BER:10-3)

传送距离  60m

供电/消耗 230 Vac (±5%) – 50 Hz / 70 VA

尺寸（长X高X深） 433 x 88 x 315 mm

重量 1.5 KG

OLSON  PYW801C 2.4G数字讨论主席单元

稳固的带锁紧插拔式咪杆设计

•发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示

•高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm

•支持最多3支主席同时在线

•支持视频跟踪

•2.4G无线实时连接，系统更可靠

•超强的抗手机干扰性

•主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元

•一套系统中可支持主席单元/副主席单元的合计数量为99个

•最多可以支持四只话筒同时说话

•双供电切换，使用内置电池，合理更方便，最大可以正常连续工作9小时以上（发言状态下），最大可以待机20小时（待机状态下）

技术参数：

型号 主席话筒

发射接收工作频率 2．400-2．500   数字式跳频（DSSS）

通信距离 25m±5m  使用11dB天线时的可视距离

音频输出幅度 <0dB   20CM距离发言典型值为200MV

输出频响 40Hz-18KHz

音频总谐波失真＋信噪比 ≥70 dB

主席及列席单元电源 2．4/3V-DC

系统灵敏度 -37dB+-2dB

主席机电流 60/86mA+-3mA   待机 / 发言，3V

重量 0.95KG

话筒杆长度 375MM

工作温度 -20℃ --- 50℃

外型尺寸 135*150*50mm

OLSON  PYW801D 2.4G数字讨论代表单元

稳固的带锁紧插拔式咪杆设计

•发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示

•高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm

•支持最多3支主席同时在线

•支持视频跟踪

•2.4G无线实时连接，系统更可靠

•超强的抗手机干扰性

•一套系统中可支持主席单元/副主席单元的合计数量为99个

•最多可以支持四只话筒同时说话

•双供电切换，使用内置电池，合理更方便，最大可以正常连续工作9小时以上（发言状态下），最大可以待机20小时（待机状态下）

技术参数：

型号 代表话筒

发射接收工作频率 2．400-2．500   数字式跳频（DSSS）

通信距离 25m±5m  使用11dB天线时的可视距离

音频输出幅度 <0dB   20CM距离发言典型值为200MV

输出频响 40Hz-18KHz

音频总谐波失真＋信噪比 ≥70 dB

主席及列席单元电源 2．4/3V-DC

系统灵敏度 -37dB+-2dB

列席机电流 60/82mA+-3mA   待机 / 发言，3V

重量 0.95KG

话筒杆长度 375MM

工作温度 -20℃ --- 50℃

外型尺寸 135*150*50mm

OLSON  PYW8010  10米延长线

无线多功能代表话筒10米系统主机到接收器延长线,公母对接头

OLSON  PYW807  2.4G无线接收单元

产品说明

无需外接电源。

装在话筒工作会场，有效保障系统的稳定和管理

接收单元上的红色指示灯表示电源指示灯

蓝色指示灯表示通道工作状态直

尺寸：320X200X100mm

OLSON  PYW811充电单元

充电器专为无线试音视频数字会议系统所设计的，可以同时为12个话筒内充电器每个接口具备完全独立的充电进程，消除记忆效应，内建微处理器侦查测负压差判停，辅以最大时间保护机制，全球通用100V-240V电压，单回路设计。

单组功率 1.3W

总功率 50Hz /≤60W

输入电压 110V-220V 50Hz

输出电压 5V

温度范围 -30-80℃

湿度范围 30%-90%不结露